## Slide 1: KODIRANJE ZVUČNE INFORMACIJE

## Slide 2
Računar koji ima zvučnu karticu, mikrofoni i zvučnike omogućava kodiranje (digitalizaciju), čuvanje i reprodukciju zvučne informacij
Zvuk je analogni oblik talasa. Digitalizacija zvuka sastoji se iz 3 koraka:
1. uzimanje uzoraka (semplovanje) – merenje intenziteta zvučnog talasa u pravilnim vremenskim intervalima (više od 40 000 puta u sekundi)
2. kvantizacija - uzimanje numeričke vrednosti koja je najbliža vrednosti intenziteta talasa u tački uzorka
3. kodiranje - menjanje numeričke vrednosti binarnim brojem (2 bajta)

## Slide 3
Zvuk je talas promenljive amplitude i frekvencije u rasonu od 20 Hz do 20 kHz. Što je veća amplituda - to je zvuk jači, što je veća frekvencija - to je viši ton.
Zvuk karakteriše:
REZOLUCIJA - predstavlja broj nivoa kvantovanja, koji se koriste za zamenu analognog signala digitalnim. Ona zavisi od broja bitova koji se koriste za ze registrovanje koda jednog merenja. Najčešće se koriste : 8 (256 nivoa), 16 (65536 novoa) i 24 bita (16777216 nivoa)
FREKVENCIJA diskretizacije - broj odbiraka (uzoraka) analognog signala u jednoj sekundi. Ovaj parametar digitaizovanog zvuka se meri u kilohercima (kHz=1000 Hz)
Dva glavna formata za zvučne zapise su WAV i MP3:
WAV (Waveform Audio File Format): Ovo je nekomprimovani format koji zadržava originalne podatke o zvuku. Za jedan minut stereofonskog zvuka na CD kvalitetu (44.1 kHz uzorkovanje i 16-bitna dubina) zauzima oko 10,5 MB prostora.
MP3: Ovo je format sa kompresijom sa gubitkom, što znači da se neki podaci gube radi smanjenja veličine fajla. Količina kompresije može varirati, ali za standardni kvalitet, pesma od 3-4 minuta može zauzeti oko 3-4 MB prostora.